## Slide 1: Apollo模块分析
感知模块及控制模块

## Slide 2: 感知模块
模块架构及算法流程
Cameras
Lidars
Radars
图像预处理
点云预处理
信号灯检测
车道线检测
障碍物检测
点云分割
追踪
多摄像头标定
信号灯信息
追踪
校正
2D→3D 转化
对象追踪
对象分类
对象追踪
雷达处理
对象追踪
传感器融合
输出

## Slide 3: 感知模块
Cameras数据处理-图像预处理
1. 调取高精度地图信息，通过同步坐标系并构建网格查找表(LUT)来去除背景对象。(点云预处理同样进行该步骤)
2. 通过CNN进行识别和分类，如：信号灯、车道线、汽车、行人等。

## Slide 4: 感知模块
Cameras数据处理-障碍物的边框构建
MinBox障碍物边框构建：
  由于CNN神经网络的输出为许多网格的组合的形式，所以使用构建Box的方式构建障碍物边框。
  任意选择一条边，将其他多边形上的点投影到这条边上，建立具有最大距离的交点对，其具有最大距离的点的集合则为边框的边缘，然后通过迭代所有边，选择最小面积的方案得到最终的边界框。

## Slide 5: 感知模块
Lidars点云分割
  输入：driers::PointCloud类型点云
  输出：LidarFrameMessage类型
  CNN-Segmentation

## Slide 6: 感知模块
对象追踪
对象跟踪器跟踪分段检测到的障碍物。通过将当前检测与现有跟踪列表相关联，来形成和更新跟踪列表，如不再存在，则删除旧的跟踪列表，并在识别出新的检测时生成新的跟踪列表。
使用匈牙利算法用于检测和跟踪的关联。
使用鲁棒卡尔曼滤波进行运动估计。

## Slide 7: 感知模块
多传感器融合-数据关联
数据关联通过不同的度量准则计算跟踪目标与当前测量量（检测目标）之间的“距离”，然后利用这些“距离”值解决一个二分图匹配问题，从而得到数据关联结果。
数据关联结果包括三类，分别是：匹配对、未匹配的检测目标和未匹配的跟踪目标。 1.匹配对：该跟踪目标在当前帧认为有一个测量量与之匹配，可以利用这个新的测量量来更新跟踪目标状态，例如将该测量量作为Kalman滤波的测量输入，更新跟踪目标状态；
2.未匹配的检测目标：该检测目标没有与任何跟踪目标匹配上，则可以认为是新产生的检测目标，从而可以利用该检测目标创建一个新的跟踪目标，加入到原有跟踪目标序列中；
3.未匹配的跟踪目标：该跟踪目标当前没有与任何检测目标匹配上，则可以认为该跟踪目标当前帧没有被检测到，即出现了丢失。

## Slide 8: 感知模块
多传感器融合-数据关联
数据关联流程：
当前帧检测目标
追踪目标序列
二分图算法进行匹配
对未匹配目标后处理
更新匹配对
计算匹配目标距离
输出数据关联结果
未匹配目标
匹配对

## Slide 9: 感知模块
模块输出的具体信息：
信号灯信息：信号灯的当前状态
车道线信息：曲线、车道线类型
对象信息：3D的长方体、相对速度和方向、对象的轨迹、分类、等级

## Slide 10: 控制模块
模块架构及算法流程
底盘信息
位置信息
规划路径
控制器代理
纵向控制器
横向控制器
MPC控制器
其他控制器
控制指令

## Slide 11: 控制模块
纵向控制器(油门、刹车控制)
第一步：通过串联PID来确定油门还是刹车
第二步：调取Apollo的校准表，进行插值计算，来获取油门和刹车阈值对加速度的影响(conf目录下)

## Slide 12: 控制模块
纵向控制器-PID结构
PID位置控制器
PID速度控制器
校验表
设置油门刹车
底盘数据
期望位置
实际位置
期望速度
实际速度

## Slide 13: 控制模块
横向控制流程图
初始化
更新状态/控制矩阵系数
更新驾驶方向
计算横向偏差
离散化矩阵系数
解LQR方程
计算反馈控制最优解
计算前馈控制最优解
计算方向盘转角
对方向盘转角进行限制

## Slide 14: 控制模块
Estop_标识：判断是否需要紧急刹车
default
False
True
Check input; Computing control command
Reset

## Slide 15: Canbus模块
模块流程图
Control Command
Vehicle Controller
Message Manager
车辆底盘信息
CanBus
接收器
发送器

## Slide 16: Canbus模块
创建Canbus内部的Controller和Manager
Init
Start
初始化Can_recevier和Can_sender
根据配置文件生成工厂类
进而生成Message Manger和vehicle controller
配置回调函数
调用函数检查Canbus消息是否正确
启动定时器循环发布地盘topic

## Slide 17: Canbus模块
生成工厂模式所需配置的文件参数

## Slide 18: Canbus模块
Canbus消息的发送和接收
Start(RecvThreadFunc循环运行于独立线程)
将CAN网络读取的数据赋值给CanFrame对象
将CanFrame成员变量的的赋值给uid,data,len
根据消息ID找到对应的协议类型数据
调用Message Manger的Parse()进行解析
接受到Canbus网络发送的底盘信息