## Slide 1: 百度Apollo6.0 Audio模块
-基于音频系统的紧急车辆检测

## Slide 2: 模块概述
主要的用途：通过声音来识别紧急车辆（警车，救护车，消防车）
模块输入： 原始麦克风数据（目前只支持Respeaker）
模块输出：
  1.是否检测到紧急车辆
  2.紧急车辆的移动类型
  3.紧急车辆的位置和角度
模块的局限：与其他模块没有交互，对于检测环境要求较为严格

## Slide 3: 模块调用及算法流程
Siren Detection：判断是否是紧急车辆的声音
Moving Detection：判断紧急车辆的行驶状态（靠近或者远离）
Direct Detection：计算声音的方向

## Slide 4: Siren Detection
Input
将声音信息转化为张量
封装4个通道的数据
加载pytorch模型
模型推理
投票
output

## Slide 5: Moving Detection
Input
快速傅里叶变换
获取音频状态
分析声音强度
分析声音频率
得到单个声道的结果
遍历多个声道
投票
输出

## Slide 6: Direct Detection
input
放入通道
通道分组
计算多个通道最优解
复数相乘
取绝对值
求解最大互相关指数
得到角度
计算3维坐标
output

## Slide 7: 针对音频模块的攻击
1. 声音干扰
2. 模拟虚假声音
3. 超声波干扰（针对声纹对抗机器学习，产生对抗样本）